## Slide 1: 基于IEEE1588的时钟同步精度研究
答辩人：尹捷
专业：控制科学与工程
导师：胡立生 教授
答辩时间：2016.06.01

## Slide 2: 论文结构
第一章 绪论
第二章 时间序列样本统计方法
第三章 基于统计的链路延时误差优化方法
第四章 基于PID的时钟同步校正策略及仿真
第五章 总结与展望

## Slide 3: 论文结构
第一章 绪论
第二章 时间序列样本统计方法
第三章 基于统计的链路延时误差优化方法
第四章 基于PID的时钟同步校正策略及仿真
第五章 总结与展望

## Slide 4: 工业时钟同步技术现状
GPS同步
包时钟(NTP/SNTP)同步
精确时钟同步(IEEE1588)
设备价格
国防安全
同步精度

## Slide 5: 精确时钟同步技术应用现状
时间戳精确度
链路不对称性
网络延时固有抖动
从时钟晶振漂移
从时钟校正策略
Notes: 首先，ptp在应用中主要存在下面几点问题。
针对这些问题，当前已经有一些研究。对于时间戳精确度，可以采用硬件时间戳从而减小协议栈时间，因此本文不会从这点进行研究；对于链路不对称，ptp第二版中提出透明时钟，但是2008年才提出，不能覆盖全部工业应用；自适应滤波算法可以较好处理时延，但无法检测网络拓扑结构的变化；也有通过监控网络报文来观测其概率分布，但是真实工业环境下的报文流量很难用单独的概率来定义；对于从时钟控制一般采用传统的pi控制器，不过网络中暂时性时延突变仍然会有较大的波动，导致从时钟不够稳定。

## Slide 6: 本文研究内容
网络传输时延的随机性和不确定性
从时钟校正控制策略优化
统计方法在从时钟漂移及透明时钟的应用
算法仿真
网络时延固有抖动
暂时性时延突变
持久性时延变化
Notes: 由于传输时延的随机性和不确定性会直接导致链路的不对称性，从而破坏主从时钟的计算精度。因此，本文将把传输时延拆分成三部分：。。。，根据各部分的数学特性，从统计角度进行处理来提高同步精度；
对于从时钟校正，由于链路中存在暂时性时延突变，为了减小这类噪声对从时钟稳定性的破坏，文中将采用多模控制来进行优化；
为了减小从时钟漂移，文中将利用统计样本来计算主从频率偏差并对从时钟频率进行校正；
由于ptpv2中提出了透明时钟的概念，为了让统计方法能够应用于这类场合，文中对边界时钟和透明时钟进行分析，并对统计算法进行了调整。
利用stateflow搭建的仿真系统对上述算法仿真验证

## Slide 7: 论文结构
第一章 绪论
第二章 时间序列样本统计方法
第三章 基于统计的链路延时误差优化方法
第四章 基于PID的时钟同步校正策略及仿真
第五章 总结与展望

## Slide 8: IEEE1588时钟同步原理
时钟相位同步
时钟频率同步

## Slide 9: 同步精度影响因素
链路延时不对称性
从时钟频率漂移
PTP报文传输周期
Announce报文
Sync报文
Delay_Req报文
传输抖动
排队堵塞
拓扑结构变化

## Slide 10: 论文结构
第一章 绪论
第二章 时间序列样本统计方法
第三章 基于统计的链路延时误差优化方法
第四章 基于PID的时钟同步校正策略及仿真
第五章 总结与展望

## Slide 11: 链路延时数学模型
暂时性突变
持久性变化

## Slide 12: 固有时延抖动优化
最小二乘拟合
时延样本

## Slide 13: 暂时性时延变化—动态阈值法
长度为m的时间窗
 |  | … |  | 
截止函数

## Slide 14: 持久性时延变化—滑动时间窗实时检测
拓扑结构变化
长度为 m 的滑动时间窗
 |  | … |  | 
时延样本
时延样本拟合直线斜率
历史时延样本拟合直线斜率波动平均方差
检测结果

## Slide 15: 论文结构
第一章 绪论
第二章 时间序列样本统计方法
第三章 基于统计的链路延时误差优化方法
第四章 基于PID的时钟同步校正策略及仿真
第五章 总结与展望

## Slide 16: 通用时钟伺服系统
Notes: 首先，Sync报文与Delay_Req报文可以获得主从偏差和从主偏差，将这两个偏差值依次经过均值滤波和低通滤波后，输入到pi控制器中，由该pi控制器来对从时钟进行校正。

## Slide 17: 基于统计方法的控制器原理
I
II
III
Notes: 由于我们将时延样本存储在了本地，因此，我们每次可以取连续三个时延值给控制器取进行调节。随着时间变化该取值器不断前移。然后，由上文分析我们知道时钟同步系统中存在暂时性的时延突变，这种突变会影响到从时钟的稳定性，因此当我们检测到时延突变后就切换模型，直到系统时延重新进入稳定。

## Slide 18: 控制器结构
Notes: 首先采用突变检测器，对历史样本检测判断是否发生阶跃噪声。模型1使用常规的pid控制，模型2即保持输入值不变。直到系统的输入重新稳定下来才恢复到模型1.

## Slide 19: 从时钟频率漂移优化
 |  |  | … | 
 |  |  | … | 
 |  |  | … | 
 |  |  | … | 
Sync报文发送时间
Sync报文接收时间
 |  |  | … | 
 |  |  | … | 
 |  |  | … | 
 |  |  | … | 
主时钟发送周期
从时钟接收周期
频率差

## Slide 20: 统计方法在透明时钟的应用
边界时钟 与 透明时钟
设备内驻留时间
不同拓扑结构下传输
暂时性时延突变
排队堵塞
持久性时延变化
拓扑结构变化
时延抖动
从时钟漂移
Notes: 透明时钟可以累计报文在设备内的驻留时间，可以忽视排队堵塞的影响；
不同拓扑结构下的纯粹线路传输时间都是极其微小的，所以在透明时钟下可以忽视起影响。

## Slide 21: 固有延时算法仿真结果
添加正态分布的随机抖动后的同步曲线
采用最小二乘，时间窗长度的同步曲线
采用最小二乘，时间窗长度的同步曲线
Notes: 时间窗长度为 10 时,收敛速度相对较快,在 3s 左右就进入收敛了。当长度为 30 时,收敛速度相对较慢,直到 6s 才进入收敛。但是,可以看出,m 为 30 时的收敛后的精度比 m 为 10 时的收敛后精 度更高,这是因为采用更多的样本,可以得到更为精确的回归直线,不过这需要花费更 多的时间。

## Slide 22: 暂时性时延突变动态阈值法仿真结果
添加暂时性时延突变后的同步曲线
采用动态阈值法，控制量时的同步曲线
采用动态阈值法，控制量时的同步曲线
Notes: 未采用动态阈值法时，如图1， 在同步系统运行到 8s 添加一个时延突变后, 同步值立即跃变到-290ns - 220ns 之间
采用动态阈值法后，该波动区间在 －200ns － 100 ns 之间，有了明显的限制
减小控制量后，同步系统对于暂时性突变有了更为严格的限制，参考图三

## Slide 23: 持久性时延变化实时检测仿真结果
添加持久性时延变化后的同步曲线
采用实时检测法，忍耐度的同步曲线
采用实时检测法，忍耐度的同步曲线
Notes: 1. 在8s时加入持久变化量。未采用实时检测时，如图一，持续了将近10s才开始恢复稳定；
2. 采用实时检测算法后，持续6s左右即恢复正常，而且波动更加小；
3. 降低忍耐度w为1.2后，可以看出系统很快就检测出了持久性变化，也就是说可以更早发现持久性变化并进行校正。

## Slide 24: 从时钟控制策略仿真结果
常规PID应对阶跃变化的同步曲线
多模型PID应对阶跃变化的同步曲线
Notes: 阶跃噪声会使的时钟同步系统有更为频繁的抖动，而新的控制方法能够使的从时钟系统运行得更加平稳，具备更好的稳定性。

## Slide 25: 从时钟频率补偿仿真结果
添加晶振源漂移后的主从偏差
晶振源漂移补偿后的主从偏差

## Slide 26: 论文结构
第一章 绪论
第二章 时间序列样本统计方法
第三章 基于统计的链路延时误差优化方法
第四章 基于PID的时钟同步校正策略及仿真
第五章 总结与展望

## Slide 27: 总结

## Slide 28: 展望

## Slide 29: 攻读硕士期间发表论文
论文
《统计方法在 IEEE1588 时钟同步协议中的应用：化工自动化仪表》第一作者

## Slide 30: 谢 谢！